## Slide 1:  +381 23 542-015 Beogradska BB, 23000 Zrenjanin, Srbija  office@nodular.rs @ www.nodular.rs

## Slide 2
Jun 2018, Beograd

## Slide 3: NODULAR D.O.O.
Firma je osnovana u decembru 2012. godine i do sada broji 165 zaposlenih;
U programu se nalaze kanalizacioni, telefonski i vodovodni poklopci, kanalske i linijske rešetke, kanalska armatura, ukrasna galanterija i kaminski program;
Proizvodi se izrađuju od sivog (SL500) i nodularnog liva (NL600);
Proizvodnja se obavlja na dve linije, Kunkel Wagner i Disamatic;

## Slide 4: KANALSKA GALANTERIJA Kan. rešetka 400×400mm C250, ovalna

## Slide 5: KANALSKA GALANTERIJA Kan. šaht Ø600 D400

## Slide 6: KANALSKA GALANTERIJA Vodovodni šaht 520×370 mm

## Slide 7: KANALSKA GALANTERIJA
Penjalica SZ41
Zaštitna kapa

## Slide 8: UKRASNA GALANTERIJA Parkovska klupa

## Slide 9: TOPIONICA
Trenutna proizvodnja se obavlja u dve lončaste (indukcione) peći kapaciteta od po 10t koje se presipaju u sabirnu peć (ELIN) koja je kapaciteta 43t i opslužuje liniju Kunkel Wagner.
U planu je pokretanje još jedne peći kapaciteta 10t.

## Slide 10: Temperature livenja:
Pored ELIN-a fabrika poseduje i livnu mašinu CIME kapaciteta 7t koja opslužuje Disamatic liniju;
Indukcione peći: 1550 °C
Sabirna peć: 1490-1520 °C
CIME: 1500 °C

## Slide 11: KALUPARNICA
Priprema peska:
Mešanje povratnog peska i vode
Dodavanje aditiva (inakol, bentonit, beli pesak...) i mešanje do homogene smeše
Formiranje kalupa:
Odvođenje peska do bunkera kaluparske mašine
150-280 kalupa/h

## Slide 12: PROCES LIVENJA
Pripremljeni liv se preko ulivnih čaša sipa u kalupe (PMC - livna staza 14m) – gotov odlivak
SBC transporter (38m) – staza za hlađenje

## Slide 13: ZAVRŠNI PROCESI
Peskarenje (izduvavanje peska i prašine...)
Brušenje (uklanjanje nepravilno zalivenih delova i svođenje odlivka na tačne dimenzije)
Farbanje
Montaža sklopova (sklapanje ramova sa poklopcima i montiranje ostalih delova)
Paletiranje i strečovanje gotovog proizvoda

## Slide 14
U skladu sa zahtevima kupca na proizvodima možemo da izradimo naručeni natpis, logo ili grb.
Svi ponuđeni proizvodi imaju antikorozivnu zaštitu, koja se postiže uranjanjem u crnu bitumensku masu ili plastifikacijom.

## Slide 15
U svakom trenutku na našem lageru se nalazi velika količina gotovih proizvoda, a po zahtevu robu isporučujemo na Vaše odredište.

## Slide 16: Hvala na pažnji!